IDENTIFICAR E REMOVER COMENTÁRIOS( comentário == ;)
module AssemblyCommentRemover(
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire [7:0] char_in, // Entrada de caracteres (1 byte por vez)
    input wire valid_in, // Indica se o caractere atual é válido
    output reg [7:0] char_out, // Saída de caracteres sem comentários
    output reg valid_out // Indica se a saída é válida
);

    // Estados para remoção de comentários
    typedef enum logic [1:0] {
        IDLE = 2'b00,
        CODE = 2'b01,
        COMMENT = 2'b10
    } state_t;

    state_t current_state, next_state;

    // Identificação de caracteres especiais
    wire is_comment_char = (char_in == ";"); // Define o caractere de comentário como `;`
    wire is_newline = (char_in == "\n");

    // Lógica de transição de estado
    always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
        current_state <= IDLE;
        else
        current_state <= next_state;
    end

    always_comb begin
    next_state = current_state;
    char_out = 8'b0;
    valid_out = 1'b0;

    case (current_state)
        IDLE: begin
        if (valid_in) begin
        if (is_comment_char)
        next_state = COMMENT;
        else if (!is_newline) begin
        next_state = CODE;
        char_out = char_in;
        valid_out = 1'b1;
        end
        end
        end

        CODE: begin
        if (valid_in) begin
        if (is_comment_char)
        next_state = COMMENT;
        else if (is_newline)
        next_state = IDLE;
        else begin
        char_out = char_in;
        valid_out = 1'b1;
        end
        end
        end

        COMMENT: begin
        if (valid_in && is_newline)
        next_state = IDLE;
        end
    endcase
end

endmodule

TESTE
module AssemblyCommentRemover_tb;

    // Parâmetros e sinais
    reg clk;
    reg reset;
    reg [7:0] char_in;
    reg valid_in;
    wire [7:0] char_out;
    wire valid_out;

    // Instância do módulo a ser testado
    AssemblyCommentRemover uut (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .char_in(char_in),
        .valid_in(valid_in),
        .char_out(char_out),
        .valid_out(valid_out)
    );

    // Geração do clock
    always #5 clk = ~clk; // Clock de 10 unidades de tempo

    // Teste de entrada: Código assembly com comentários
    reg [7:0] assembly_code [0:127]; // Buffer para o código de teste
    integer i;

    initial begin
        // Inicialização
        clk = 0;
        reset = 1;
        valid_in = 0;
        char_in = 8'd0;

        // Código assembly de teste
        assembly_code[0] = "M"; // MOV R1, R2 ; comentário
        assembly_code[1] = "O";
        assembly_code[2] = "V";
        assembly_code[3] = " ";
        assembly_code[4] = "R";
        assembly_code[5] = "1";
        assembly_code[6] = ",";
        assembly_code[7] = " ";
        assembly_code[8] = "R";
        assembly_code[9] = "2";
        assembly_code[10] = " ";
        assembly_code[11] = ";";
        assembly_code[12] = " ";
        assembly_code[13] = "c";
        assembly_code[14] = "o";
        assembly_code[15] = "m";
        assembly_code[16] = "e";
        assembly_code[17] = "n";
        assembly_code[18] = "t";
        assembly_code[19] = "\n"; // Fim da linha
        assembly_code[20] = "A"; // ADD R3, R4
        assembly_code[21] = "D";
        assembly_code[22] = "D";
        assembly_code[23] = " ";
        assembly_code[24] = "R";
        assembly_code[25] = "3";
        assembly_code[26] = ",";
        assembly_code[27] = " ";
        assembly_code[28] = "R";
        assembly_code[29] = "4";
        assembly_code[30] = "\n";

        // Remover reset
        #10 reset = 0;

        // Enviar caracteres do código assembly
        for (i = 0; i < 31; i = i + 1) begin
        char_in = assembly_code[i];
        valid_in = 1;
        #10; // Aguardar um ciclo de clock
        end

        // Finalizar simulação
        valid_in = 0;
        #20;
        $finish;
    end

    // Monitorar as saídas
    initial begin
        $monitor("Time: %0t | char_in: %c | valid_in: %b | char_out: %c | valid_out: %b",
        $time, char_in, valid_in, char_out, valid_out);
    end

endmodule

FLAGS
module AssemblyCompiler(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] data_in1, // Dados de entrada para R1
    input [7:0] data_in2, // Dados de entrada para R2
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] R3, // Registrador 3 (resultado)
    output reg [7:0] flags // Registrador de Flags
);

    // Definição de bits do registrador de flags
    localparam ZF = 0; // Zero Flag
    localparam CF = 1; // Carry Flag
    localparam SF = 2; // Sinal
    localparam PF = 3; // Paridade
    localparam IF = 4; // Interrupção
    localparam DF = 5; // Direção
    localparam OF = 6; // Overflow

    // Inicialização dos registradores
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        R3 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
    end

    // Decodificação e execução da instrução
    always @(*) begin
        // Zera o registrador de flags
        flags = 8'b0;

        case (instruction)
        8'b00000001: begin // Adicionar R1 + R2 -> R3
        {flags[CF], R3} = R1 + R2; // Carry Flag
        flags[ZF] = (R3 == 8'b0); // Zero Flag
        flags[SF] = R3[7]; // Sinal (bit mais significativo)
        flags[PF] = ~^R3; // Paridade (XOR reduzido para paridade)
        // Overflow (para números com sinal)
        flags[OF] = (R1[7] == R2[7]) && (R3[7] != R1[7]);
        end
        8'b00000010: begin // Subtrair R1 - R2 -> R3
        {flags[CF], R3} = R1 - R2;
        flags[ZF] = (R3 == 8'b0);
        flags[SF] = R3[7];
        flags[PF] = ~^R3;
        flags[OF] = (R1[7] != R2[7]) && (R3[7] != R1[7]);
        end
        8'b00000011: begin // AND lógico R1 & R2 -> R3
        R3 = R1 & R2;
        flags[ZF] = (R3 == 8'b0);
        flags[SF] = R3[7];
        flags[PF] = ~^R3;
        end
        8'b00000100: begin // OR lógico R1 | R2 -> R3
        R3 = R1 | R2;
        flags[ZF] = (R3 == 8'b0);
        flags[SF] = R3[7];
        flags[PF] = ~^R3;
        end
        default: begin // Instrução inválida
        R3 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
        end
        endcase
    end

    // Atualização dos registradores
    always @(*) begin
        R1 = data_in1; // Carrega dados para R1
        R2 = data_in2; // Carrega dados para R2
    end

endmodule

TESTARRRRRRRR

module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction;
    reg [7:0] data_in1, data_in2;
    wire [7:0] R1, R2, R3, flags;

    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .R3(R3),
        .flags(flags)
    );

    initial begin
        // Teste de adição
        instruction = 8'b00000001;
        data_in1 = 8'd10;
        data_in2 = 8'd20;
        #10;
        $display("ADD: R1 = %d, R2 = %d, R3 = %d, Flags = %b", R1, R2, R3, flags);

        // Teste de subtração
        instruction = 8'b00000010;
        data_in1 = 8'd30;
        data_in2 = 8'd40;
        #10;
        $display("SUB: R1 = %d, R2 = %d, R3 = %d, Flags = %b", R1, R2, R3, flags);

        $stop;
    end

endmodule

module AssemblyCompiler(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] immediate, // Valor imediato (se necessário)
    input [7:0] data_in, // Dados de entrada para os registradores
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] flags // Registrador de Flags
);

    // Bits do registrador de flags
    localparam ZF = 0; // Zero Flag
    localparam CF = 1; // Carry Flag
    localparam SF = 2; // Sinal
    localparam PF = 3; // Paridade

    // Inicialização dos registradores
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
    end

    // Decodificação e execução das instruções
    always @(*) begin
        // Resetar os flags
        flags = 8'b0;

        case (instruction)
        8'b00001000: begin // MOV R1, R2
        R1 = R2;
        end
        8'b00001001: begin // MOV R1, IMM
        R1 = immediate;
        end
        8'b00000011: begin // AND R1, R2
        R1 = R1 & R2;
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0);
        flags[SF] = R1[7];
        flags[PF] = ~^R1;
        end
        8'b00000100: begin // OR R1, R2
        R1 = R1 | R2;
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0);
        flags[SF] = R1[7];
        flags[PF] = ~^R1;
        end
        8'b00010000: begin // SHL R1 (Deslocamento à esquerda)
        {flags[CF], R1} = R1 << 1;
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0);
        flags[SF] = R1[7];
        flags[PF] = ~^R1;
        end
        8'b00010001: begin // SHR R1 (Deslocamento à direita)
        {R1, flags[CF]} = {1'b0, R1} >> 1;
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0);
        flags[SF] = R1[7];
        flags[PF] = ~^R1;
        end
        8'b00011000: begin // BITSET R1, n
        R1 = R1 | (1 << immediate[2:0]); // Define o bit indicado pelos 3 LSBs do imediato
        end
        8'b00011001: begin // BITCLR R1, n
        R1 = R1 & ~(1 << immediate[2:0]); // Limpa o bit indicado pelos 3 LSBs do imediato
        end
        default: begin // Instrução inválida
        R1 = 8'b0;
        end
        endcase
    end

endmodule

TESTARRR

module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction;
    reg [7:0] immediate;
    reg [7:0] data_in;
    wire [7:0] R1, R2, flags;

    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .immediate(immediate),
        .data_in(data_in),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags)
    );

    initial begin
        // Teste MOV R1, IMM
        instruction = 8'b00001001;
        immediate = 8'd42;
        #10;
        $display("MOV R1, IMM: R1 = %d", R1);

        // Teste AND R1, R2
        instruction = 8'b00000011;
        uut.R1 = 8'b11001100;
        uut.R2 = 8'b10101010;
        #10;
        $display("AND R1, R2: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste SHL R1
        instruction = 8'b00010000;
        uut.R1 = 8'b00001111;
        #10;
        $display("SHL R1: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste BITSET R1, n
        instruction = 8'b00011000;
        uut.R1 = 8'b00000000;
        immediate = 8'd3; // Define o bit 3
        #10;
        $display("BITSET R1, 3: R1 = %b", R1);

        $stop;
    end

endmodule

module AssemblyCompiler(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] data_in1, // Dados de entrada para o registrador R1
    input [7:0] data_in2, // Dados de entrada para o registrador R2
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] flags // Registrador de Flags
);

    // Bits do registrador de flags
    localparam ZF = 0; // Zero Flag
    localparam CF = 1; // Carry Flag
    localparam SF = 2; // Sinal
    localparam OF = 6; // Overflow

    // Registrador temporário para cálculos intermediários
    reg [7:0] sum;

    // Inicialização dos registradores
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
    end

    // Decodificação e execução das instruções
    always @(*) begin
        // Resetar os flags
        flags = 8'b0;

        case (instruction)
        8'b00000001: begin // ADD R1, R2
        sum = R1 + R2; // Realiza a soma
        {flags[CF], R1} = sum; // Carry flag
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0); // Zero flag
        flags[SF] = R1[7]; // Sinal
        // Overflow detection
        flags[OF] = (R1[7] ^ R2[7]) & ~(R1[7] ^ sum[7]);
        end
        8'b00000010: begin // SUB R1, R2
        sum = R1 - R2; // Realiza a subtração
        {flags[CF], R1} = sum; // Carry flag
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0); // Zero flag
        flags[SF] = R1[7]; // Sinal
        // Overflow detection
        flags[OF] = (R1[7] ^ R2[7]) & (R1[7] ^ sum[7]);
        end
        8'b00000101: begin // MUL R1, R2
        R1 = R1 * R2; // Multiplicação direta
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0); // Zero flag
        flags[SF] = R1[7]; // Sinal
        // Overflow simplificado: se o valor do produto for maior que 8 bits
        flags[OF] = (R1 > 8'hFF);
        end
        8'b00000110: begin // DIV R1, R2
        if (R2 != 8'b0) begin
        R1 = R1 / R2; // Divisão
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0); // Zero flag
        flags[SF] = R1[7]; // Sinal
        end else begin
        R1 = 8'b0; // Erro: divisão por zero
        flags[ZF] = 1'b1; // Indica erro
        end
        end
        8'b00000111: begin // MOD R1, R2
        if (R2 != 8'b0) begin
        R1 = R1 % R2; // Módulo
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0); // Zero flag
        flags[SF] = R1[7]; // Sinal
        end else begin
        R1 = 8'b0; // Erro: módulo por zero
        flags[ZF] = 1'b1; // Indica erro
        end
        end
        default: begin // Instrução inválida
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        end
        endcase
    end

    // Atualização dos registradores com entradas externas
    always @(*) begin
        R1 = data_in1; // Carrega dados para R1
        R2 = data_in2; // Carrega dados para R2
    end

endmodule

TESTARRR

module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction;
    reg [7:0] data_in1, data_in2;
    wire [7:0] R1, R2, flags;

    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags)
    );

    initial begin
        // Teste de soma
        instruction = 8'b00000001; // ADD
        data_in1 = 8'd15;
        data_in2 = 8'd10;
        #10;
        $display("ADD: R1 = %d, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste de subtração
        instruction = 8'b00000010; // SUB
        data_in1 = 8'd25;
        data_in2 = 8'd30;
        #10;
        $display("SUB: R1 = %d, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste de multiplicação
        instruction = 8'b00000101; // MUL
        data_in1 = 8'd10;
        data_in2 = 8'd3;
        #10;
        $display("MUL: R1 = %d, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste de divisão
        instruction = 8'b00000110; // DIV
        data_in1 = 8'd20;
        data_in2 = 8'd4;
        #10;
        $display("DIV: R1 = %d, Flags = %b", R1, flags);

        // Teste de módulo
        instruction = 8'b00000111; // MOD
        data_in1 = 8'd20;
        data_in2 = 8'd6;
        #10;
        $display("MOD: R1 = %d, Flags = %b", R1, flags);

        $stop;
    end

endmodule

COMPARAÇÃO

module Comparador(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] data_in1, // Dados de entrada para o registrador R1
    input [7:0] data_in2, // Dados de entrada para o registrador R2
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] flags // Registrador de Flags
);

    // Bits do registrador de flags
    localparam ZF = 0; // Zero Flag
    localparam SF = 2; // Sign Flag

    // Inicialização dos registradores
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
    end

    // Decodificação e execução das instruções
    always @(*) begin
        // Resetar as flags para cada nova instrução
        flags = 8'b0;

        case (instruction)
        8'b00000100: begin // CMP R1, R2
        // Subtração sem alterar R1 ou R2
        if (data_in1 == data_in2) begin
        flags[ZF] = 1'b1; // Zero Flag: R1 == R2
        end
        else if (data_in1 < data_in2) begin
        flags[SF] = 1'b1; // Sign Flag: R1 < R2
        end
        else begin
        flags[SF] = 1'b0; // Sign Flag: R1 > R2
        end
        end

        default: begin
        R1 = data_in1;
        R2 = data_in2;
        end
        endcase
    end
endmodule

TESTAR

module Comparador_tb;

    reg [7:0] instruction;
    reg [7:0] data_in1, data_in2;
    wire [7:0] R1, R2, flags;

    // Instanciação do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags)
    );

    // Bloco de inicialização para o testbench
    initial begin
        // Teste 1 - Comparação Igual (R1 == R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd15;
        data_in2 = 8'd15;
        #10; // Aguarda 10 unidades de tempo
        $display("CMP Igual: Flags = %b", flags);

        // Teste 2 - Comparação Menor (R1 < R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd10;
        data_in2 = 8'd15;
        #10; // Aguarda 10 unidades de tempo
        $display("CMP Menor: Flags = %b", flags);

        // Teste 3 - Comparação Maior (R1 > R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd20;
        data_in2 = 8'd15;
        #10; // Aguarda 10 unidades de tempo
        $display("CMP Maior: Flags = %b", flags);

        // Finaliza a simulação após todos os testes
        $finish;
    end
endmodule

SALTOS E COMPARAÇÕES
module SaltosEComparacoes (
    input [7:0] instruction,
    input [7:0] data_in1, data_in2, jump_address, // Dados de entrada
    output reg [7:0] R1, R2, flags, PC // Registradores de saída
);

    // Flags
    parameter ZF = 0, SF = 1, OF = 2, CF = 3, PF = 4; // Posicionamento das flags (0 a 4)

    // Registradores internos
    // As variáveis de registradores são declaradas apenas uma vez no início do módulo
    // Não devem ser re-declaradas dentro de um bloco `always`

    // Inicialização do PC
    initial begin
        R1 = 8'b0; // Inicializa R1
        R2 = 8'b0; // Inicializa R2
        flags = 8'b0; // Inicializa flags
        PC = 8'b0; // Inicializa o PC
    end

    // Instruções de movimentação
    always @(instruction) begin
        case (instruction)
        8'b00000100: begin // CMP - Comparação
        flags[ZF] = (data_in1 == data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        flags[SF] = (data_in1 < data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        flags[OF] = 1'b0; // Overflow não tratado aqui
        flags[CF] = 1'b0; // Carry não tratado aqui
        flags[PF] = 1'b0; // Paridade não tratada aqui
        end

        8'b00001000: begin // BEQ - Branch if Equal
        if (flags[ZF]) // Se ZF estiver ativado (igual)
        PC = jump_address; // Salta
        end

        8'b00100000: begin // BLT - Branch if Less Than
        if (flags[SF]) // Se SF estiver ativado (menor)
        PC = jump_address; // Salta
        end

        8'b01000000: begin // BGT - Branch if Greater Than
        if (!flags[SF] && !flags[ZF]) // Se SF e ZF não estiverem ativados (maior)
        PC = jump_address; // Salta
        end

        default: begin
        // Defina outros casos de instrução aqui
        end
        endcase
    end

endmodule

COMPARAÇÃO
module Comparador(
    input [7:0] instruction,
    input [7:0] data_in1, data_in2, // Dados de entrada para comparação
    output reg [7:0] R1, R2, flags, PC // Registradores de saída
);

    // Flags
    parameter ZF = 0, SF = 1, OF = 2, CF = 3, PF = 4; // Posicionamento das flags (0 a 4)

    // Registradores internos
    // Inicialização do PC
    initial begin
        R1 = 8'b0; // Inicializa R1
        R2 = 8'b0; // Inicializa R2
        flags = 8'b0; // Inicializa flags
        PC = 8'b0; // Inicializa o PC
    end

    // Instruções de movimentação
    always @(instruction or data_in1 or data_in2) begin
        case (instruction)
        8'b00000100: begin // CMP - Comparação
        // Zero Flag
        flags[ZF] = (data_in1 == data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;

        // Sign Flag
        flags[SF] = (data_in1 < data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;

        // Overflow e Carry Flags (não implementadas para CMP simples)
        flags[OF] = 1'b0;
        flags[CF] = 1'b0;
        end

        // Adicionar mais instruções de comparação se necessário, ou caso contrário não há ação.
        default: begin
        // Nenhuma ação para outras instruções
        end
        endcase
    end

endmodule

TESTE
module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction; // Instrução (8 bits)
    reg [7:0] data_in1, data_in2; // Dados de entrada para comparação
    wire [7:0] R1, R2, flags, PC; // Registradores de saída (R1, R2, Flags e PC)

    // Instância do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags),
        .PC(PC)
    );

    initial begin
        // Teste 1 - CMP (R1 == R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd15; // R1 = 15
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Igual: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000001 (ZF = 1), PC não muda

        // Teste 2 - CMP (R1 < R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd10; // R1 = 10
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Menor: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000010 (SF = 1), PC não muda

        // Teste 3 - CMP (R1 > R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd20; // R1 = 20
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Maior: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000000 (SF = 0), PC não muda

        // Finaliza a simulação após todos os testes
        $finish;
    end
endmodule

OPERAÇÕES LÓGICAS (SEM MUDAR FLAG)
module OperacoesLogicas (
    input [7:0] instruction,
    input [7:0] data_in1, data_in2, // Dados de entrada
    output reg [7:0] R1, R2, flags, PC // Registradores de saída
);

    // Flags
    parameter ZF = 0, SF = 1, OF = 2, CF = 3, PF = 4; // Posicionamento das flags (0 a 4)

    // Registradores internos
    initial begin
        R1 = 8'b0; // Inicializa R1
        R2 = 8'b0; // Inicializa R2
        flags = 8'b0; // Inicializa flags
        PC = 8'b0; // Inicializa o PC
    end

    // Instruções de movimentação e operações lógicas
    always @(instruction or data_in1 or data_in2) begin
        case (instruction)
        // CMP - Comparação
        8'b00000100: begin
        // Zero Flag
        flags[ZF] = (data_in1 == data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        // Sign Flag
        flags[SF] = (data_in1 < data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        // Overflow e Carry Flags (não implementadas para CMP simples)
        flags[OF] = 1'b0;
        flags[CF] = 1'b0;
        end

        // Operação E (AND)
        8'b00000001: begin
        R1 = data_in1 & data_in2; // Resultado da operação E (AND)
        end

        // Operação Ou (OR)
        8'b00000010: begin
        R1 = data_in1 | data_in2; // Resultado da operação Ou (OR)
        end

        // Operação Negação (NOT)
        8'b00000011: begin
        R1 = ~data_in1; // Resultado da operação Negação (NOT)
        end

        // Operação Ou-Exclusivo (XOR)
        8'b00000101: begin
        R1 = data_in1 ^ data_in2; // Resultado da operação Ou-Exclusivo (XOR)
        end

        // Outras instruções
        default: begin
        // Nenhuma ação para outras instruções
        end
        endcase
    end

endmodule

TESTAR
 module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction; // Instrução (8 bits)
    reg [7:0] data_in1, data_in2; // Dados de entrada
    wire [7:0] R1, R2, flags, PC; // Registradores de saída (R1, R2, Flags e PC)

    // Instância do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags),
        .PC(PC)
    );

    initial begin
        // Teste 1 - Operação E (AND)
        instruction = 8'b00000001; // Instrução AND
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("AND: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 10001000, Flags não alteradas

        // Teste 2 - Operação Ou (OR)
        instruction = 8'b00000010; // Instrução OR
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("OR: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 11101110, Flags não alteradas

        // Teste 3 - Operação Negação (NOT)
        instruction = 8'b00000011; // Instrução NOT
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("NOT: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 00110011, Flags não alteradas

        // Teste 4 - Operação Ou-Exclusivo (XOR)
        instruction = 8'b00000101; // Instrução XOR
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("XOR: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 01100110, Flags não alteradas

        // Finaliza a simulação após todos os testes
        $finish;
    end
endmodule

OPERAÇÕES LÓGICAS (MUDAR FLAG)
module AssemblyCompiler (
    input [7:0] instruction,
    input [7:0] data_in1, data_in2, // Dados de entrada
    output reg [7:0] R1, R2, flags, PC // Registradores de saída
);

    // Flags
    parameter ZF = 0, SF = 1, OF = 2, CF = 3, PF = 4; // Posicionamento das flags (0 a 4)

    // Registradores internos
    initial begin
        R1 = 8'b0; // Inicializa R1
        R2 = 8'b0; // Inicializa R2
        flags = 8'b0; // Inicializa flags
        PC = 8'b0; // Inicializa o PC
    end

    // Instruções de movimentação e operações lógicas
    always @(instruction or data_in1 or data_in2) begin
        case (instruction)
        // CMP - Comparação
        8'b00000100: begin
        // Zero Flag
        flags[ZF] = (data_in1 == data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        // Sign Flag
        flags[SF] = (data_in1 < data_in2) ? 1'b1 : 1'b0;
        // Overflow e Carry Flags (não implementadas para CMP simples)
        flags[OF] = 1'b0;
        flags[CF] = 1'b0;
        end

        // Operação E (AND)
        8'b00000001: begin
        R1 = data_in1 & data_in2; // Resultado da operação E (AND)
        // Verifica as flags após a operação
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0) ? 1'b1 : 1'b0; // Zero Flag (se o resultado for 0)
        flags[SF] = R1[7]; // Sign Flag (bit mais significativo)
        end

        // Operação Ou (OR)
        8'b00000010: begin
        R1 = data_in1 | data_in2; // Resultado da operação Ou (OR)
        // Verifica as flags após a operação
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0) ? 1'b1 : 1'b0; // Zero Flag (se o resultado for 0)
        flags[SF] = R1[7]; // Sign Flag (bit mais significativo)
        end

        // Operação Negação (NOT)
        8'b00000011: begin
        R1 = ~data_in1; // Resultado da operação Negação (NOT)
        // Verifica as flags após a operação
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0) ? 1'b1 : 1'b0; // Zero Flag (se o resultado for 0)
        flags[SF] = R1[7]; // Sign Flag (bit mais significativo)
        end

        // Operação Ou-Exclusivo (XOR)
        8'b00000101: begin
        R1 = data_in1 ^ data_in2; // Resultado da operação Ou-Exclusivo (XOR)
        // Verifica as flags após a operação
        flags[ZF] = (R1 == 8'b0) ? 1'b1 : 1'b0; // Zero Flag (se o resultado for 0)
        flags[SF] = R1[7]; // Sign Flag (bit mais significativo)
        end

        // Outras instruções
        default: begin
        // Nenhuma ação para outras instruções
        end
        endcase
    end

endmodule

TESTAR
module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction; // Instrução (8 bits)
    reg [7:0] data_in1, data_in2; // Dados de entrada
    wire [7:0] R1, R2, flags, PC; // Registradores de saída (R1, R2, Flags e PC)

    // Instância do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags),
        .PC(PC)
    );

    initial begin
        // Teste 1 - Operação E (AND)
        instruction = 8'b00000001; // Instrução AND
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("AND: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 10001000, Flags = 00000010

        // Teste 2 - Operação Ou (OR)
        instruction = 8'b00000010; // Instrução OR
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("OR: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 11101110, Flags = 00000010

        // Teste 3 - Operação Negação (NOT)
        instruction = 8'b00000011; // Instrução NOT
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("NOT: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 00110011, Flags = 00000000

        // Teste 4 - Operação Ou-Exclusivo (XOR)
        instruction = 8'b00000101; // Instrução XOR
        data_in1 = 8'b11001100; // R1 = 11001100
        data_in2 = 8'b10101010; // R2 = 10101010
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("XOR: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags); // Esperado: R1 = 01100110, Flags = 00000000

        // Finaliza a simulação após todos os testes
        $finish;
    end
endmodule

SALTOS CONDICIONAIS
module SaltosCondicionais(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] data_in1, // Entrada de dados
    input [7:0] data_in2, // Segundo dado de entrada (para comparações)
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output [7:0] flags, // Flags
    output reg [7:0] PC, // Program Counter
    output reg [7:0] stack [0:15] // Pilha (simulação de 16 elementos)
);
    // Flags de controle
    wire ZF, CF, SF; // Zero Flag, Carry Flag, Sign Flag
    reg [7:0] flags_reg; // Flags internamente como reg
    assign flags = flags_reg; // Atribuindo o valor das flags ao sinal wire

    // Inicialização dos registradores e flags
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        flags_reg = 8'b0;
        PC = 8'b0;
    end

    // Controle de execução das instruções
    always @ (instruction or data_in1 or data_in2 or flags_reg) begin
        case (instruction)
        8'b00000001: begin // JMP (salto incondicional)
        PC = data_in1;
        end
        8'b00000100: begin // JZ (salto se Zero Flag = 1)
        if (flags_reg[0] == 1) begin // Zero Flag (ZF)
        PC = data_in1;
        end
        end
        8'b00000101: begin // JNZ (salto se Zero Flag = 0)
        if (flags_reg[0] == 0) begin
        PC = data_in1;
        end
        end
        8'b00001000: begin // CMP (comparação)
        R1 = data_in1;
        R2 = data_in2;
        if (R1 == R2) begin
        flags_reg[0] = 1; // ZF = 1 (Zero Flag)
        flags_reg[2] = 0; // SF = 0 (Sem sinal)
        end else if (R1 < R2) begin
        flags_reg[0] = 0; // ZF = 0
        flags_reg[2] = 1; // SF = 1 (Menor)
        end else begin
        flags_reg[0] = 0; // ZF = 0
        flags_reg[2] = 0; // SF = 0 (Maior)
        end
        end
        default: begin
        // Nenhuma instrução conhecida
        PC = PC;
        end
        endcase
    end
endmodule

TESTAR
module AssemblyCompiler_tb;

    // Declaração de sinais
    reg [7:0] instruction; // Instrução (8 bits)
    reg [7:0] data_in1; // Dado de entrada (endereço de salto)
    reg [7:0] data_in2; // Segundo dado de entrada para comparações
    wire [7:0] flags; // Flags (Agora é um wire)
    wire [7:0] R1, R2, PC; // Registradores de saída
    wire [7:0] stack [0:15]; // Pilha

    // Instância do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags), // Conectando como wire
        .PC(PC),
        .stack(stack)
    );

    // Função para verificar o estado do PC
    task check_PC;
        input [7:0] expected_PC;
        begin
        #1; // Espera 1 ciclo para simulação
        if (PC == expected_PC) begin
        $display("Passou: PC = %b", PC);
        end else begin
        $display("Falhou: Esperado PC = %b, mas obteve PC = %b", expected_PC, PC);
        end
        end
    endtask

    // Função para testar saltos incondicionais (JMP)
    task test_unconditional_jump;
        input [7:0] address;
        begin
        instruction = 8'b00000001; // JMP
        data_in1 = address;
        check_PC(address); // Verifica se o PC foi alterado
        end
    endtask

    // Função para testar saltos condicionais (JZ, JNZ)
    task test_conditional_jump;
        input [7:0] address;
        input [7:0] test_flags; // Flags para testar a condição
        begin
        instruction = (test_flags[0] == 1'b1) ? 8'b00000100 : 8'b00000101; // JZ ou JNZ
        data_in1 = address;
        check_PC(address); // Verifica se o PC foi alterado com base na condição
        end
    endtask

    // Função para testar comparações (CMP)
    task test_comparisons;
        input [7:0] value1;
        input [7:0] value2;
        begin
        instruction = 8'b00001000; // CMP
        data_in1 = value1;
        data_in2 = value2;
        #1; // Aguarda o ciclo de execução do CMP
        if (flags == 8'b00000001) begin
        $display("CMP: Igual (ZF setado)");
        end else if (flags == 8'b00000100) begin
        $display("CMP: Menor (SF setado)");
        end else begin
        $display("CMP: Maior (Sem flags setadas)");
        end
        end
    endtask

    initial begin
        // Teste de saltos incondicionais (JMP)
        $display("=== Testando Saltos Incondicionais ===");
        test_unconditional_jump(8'b00001000); // Saltar para 8'b00001000

        // Teste de comparações (CMP)
        $display("=== Testando Comparações ===");
        test_comparisons(8'b00000001, 8'b00000001); // Iguala
        test_comparisons(8'b00000001, 8'b00000010); // Menor
        test_comparisons(8'b00000010, 8'b00000001); // Maior

        // Teste de saltos condicionais (JZ, JNZ)
        $display("=== Testando Saltos Condicionais ===");
        test_conditional_jump(8'b00010000, flags); // JZ, se ZF = 1
        test_conditional_jump(8'b00011000, flags); // JNZ, se ZF = 0

        // Finaliza a simulação
        $finish;
    end
endmodule
OUTROS*
module Outros(
    input [7:0] instruction, // Instrução de 8 bits
    input [7:0] data_in1, // Dado de entrada (por exemplo, para IN ou endereço)
    input [7:0] data_in2, // Segundo dado de entrada (para comparações)
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] flags, // Flags
    output reg [7:0] PC, // Program Counter
    output reg [7:0] stack [0:15], // Pilha
    output reg interrupt_flag // Flag de interrupção
);

    // Constantes
    `define MAX_STACK_SIZE 16

    // Inicialização
    initial begin
        R1 = 8'b0;
        R2 = 8'b0;
        flags = 8'b0;
        PC = 8'b0;
        interrupt_flag = 0;
    end

    // Controle de execução das instruções
    always @ (instruction or data_in1 or data_in2) begin
        case (instruction)
        8'b00000001: begin // JMP (salto incondicional)
        PC = data_in1;
        end
        8'b00000010: begin // NOP (No Operation)
        // Não faz nada
        end
        8'b00000011: begin // HALT (Finaliza a execução)
        $display("Execução interrompida. HALT.");
        $finish; // Finaliza a simulação
        end
        8'b00000100: begin // IN (Leitura de dados)
        R1 = data_in1; // Simula uma leitura de um dispositivo de entrada
        end
        8'b00000101: begin // OUT (Escrita de dados)
        $display("Saída de dados: %b", data_in1); // Simula a saída de dados
        end
        8'b00001000: begin // CMP (Comparação)
        R1 = data_in1;
        R2 = data_in2;
        if (R1 == R2) begin
        flags[0] = 1; // ZF = 1 (Zero Flag)
        end else begin
        flags[0] = 0; // ZF = 0
        end
        end
        8'b00001001: begin // INT (Chamada de Interrupção)
        interrupt_flag = 1;
        // Simula o comportamento de uma interrupção
        $display("Interrupção chamada. Vetor de interrupção acionado.");
        end
        default: begin
        // Nenhuma instrução conhecida
        PC = PC;
        end
        endcase
    end
endmodule

INCREMENTO E DECREMENTO
module AssemblyCompiler (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire [7:0] opcode,
    output reg [7:0] R1,
    output reg [7:0] flags // Flags: ZF (bit 0), SF (bit 1), OF (bit 2)
);

    // Atualizando os registradores e flags
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
        R1 <= 8'b00000000; // Inicializa R1 como 0
        flags <= 8'b00000000; // Inicializa as flags como 0
        end else begin
        case (opcode)
        8'b00000001: begin // Incremento
        R1 <= R1 + 1;
        flags[0] <= (R1 + 1 == 8'b00000000); // ZF: Zero Flag
        flags[1] <= (R1[7] == 1); // SF: Sign Flag
        flags[2] <= (R1 == 8'b01111111); // OF: Overflow Flag
        end
        8'b00000010: begin // Decremento
        R1 <= R1 - 1;
        flags[0] <= (R1 - 1 == 8'b00000000); // ZF: Zero Flag
        flags[1] <= (R1[7] == 1); // SF: Sign Flag
        flags[2] <= (R1 == 8'b10000000); // OF: Overflow Flag
        end
        default: begin
        R1 <= R1; // Nenhuma operação
        flags <= flags; // Mantém as flags
        end
        endcase
        end
    end
endmodule

TESTE
module AssemblyCompiler_tb;

    reg clk;
    reg reset;
    reg [7:0] opcode;
    wire [7:0] R1;
    wire [7:0] flags;

    // Instancia o módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .opcode(opcode),
        .R1(R1),
        .flags(flags)
    );

    // Gerador de clock
    initial clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    initial begin
        // Inicializa os sinais
        reset = 1;
        opcode = 8'b00000000;
        #10 reset = 0;

        // Testando Incremento
        opcode = 8'b00000001; // Incremento
        #10;
        $display("Incremento: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags);

        // Testando Decremento
        opcode = 8'b00000010; // Decremento
        #10;
        $display("Decremento: R1 = %b, Flags = %b", R1, flags);

        // Finaliza a simulação
        $finish;
    end
endmodule

NOR NOT NAND
module AssemblyCompiler(
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire [7:0] opcode, // Código da instrução
    input wire [7:0] R2, // Segundo operando
    output reg [7:0] R1, // Primeiro operando (resultado)
    output reg ZF, // Zero Flag
    output reg SF // Sign Flag
);

// Inicializa os registradores
always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        R1 <= 8'b00000000;
        ZF <= 0;
        SF <= 0;
    end else begin
        case (opcode)
        8'b00001001: begin // NAND
        R1 <= ~(R1 & R2);
        ZF <= (R1 == 8'b00000000); // ZF = 1 se R1 == 0
        SF <= R1[7]; // SF = bit mais significativo
        end
        8'b00001010: begin // NOR
        R1 <= ~(R1 | R2);
        ZF <= (R1 == 8'b00000000);
        SF <= R1[7];
        end
        8'b00001011: begin // XNOR
        R1 <= ~(R1 ^ R2);
        ZF <= (R1 == 8'b00000000);
        SF <= R1[7];
        end
        default: begin
        R1 <= R1; // Mantém o valor atual
        ZF <= ZF;
        SF <= SF;
        end
        endcase
    end
end

endmodule

TESTE
module AssemblyCompiler_tb;

reg clk;
reg reset;
reg [7:0] opcode;
reg [7:0] R2;
reg [7:0] init_R1;
wire [7:0] R1;
wire ZF;
wire SF;

// Instancia o módulo
AssemblyCompiler uut (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .opcode(opcode),
    .R2(R2),
    .R1(R1),
    .ZF(ZF),
    .SF(SF)
);

// Gera o clock
initial begin
    clk = 0;
    forever #5 clk = ~clk; // Alterna o clock a cada 5 unidades de tempo
end

// Sequência de testes
initial begin
    // Reset inicial
    reset = 1;
    opcode = 8'b00000000;
    R2 = 8'b00000000;
    #10 reset = 0;

    // Teste NAND
    opcode = 8'b00001001; // Código para NAND
    R2 = 8'b11111111; // Operando 2
    #10;
    $display("NAND: R1 = %b, ZF = %b, SF = %b", R1, ZF, SF);

    // Teste NOR
    opcode = 8'b00001010; // Código para NOR
    R2 = 8'b11111111; // Operando 2
    #10;
    $display("NOR: R1 = %b, ZF = %b, SF = %b", R1, ZF, SF);

    // Teste XNOR
    opcode = 8'b00001011; // Código para XNOR
    R2 = 8'b11111111; // Operando 2
    #10;
    $display("XNOR: R1 = %b, ZF = %b, SF = %b", R1, ZF, SF);

    // Fim dos testes
    $finish;
end

endmodule

REGISTRADOR DE VARIÁVEIS TEMPORÁRIAS
module processor (
    input clk,
    input reset,
    input [7:0] data_in, // Dados de entrada
    input [2:0] opcode, // Código da operação (MOV, ADD, SUB, etc.)
    output reg [7:0] data_out, // Dados de saída
    output reg [7:0] R1, // Registrador 1
    output reg [7:0] R2, // Registrador 2
    output reg [7:0] R_TEMP1, // Registrador temporário 1
    output reg [7:0] R_TEMP2, // Registrador temporário 2
    output reg [7:0] flags // Flags do processador (ex.: ZF, SF)
);

    // Código da operação de reset
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
        R1 <= 8'b00000000;
        R2 <= 8'b00000000;
        R_TEMP1 <= 8'b00000000; // Inicializando R_TEMP1
        R_TEMP2 <= 8'b00000000; // Inicializando R_TEMP2
        flags <= 8'b00000000;
        end
    end

    // Lógica das operações
    always @(posedge clk) begin
        case (opcode)
        3'b000: begin // MOV (Movimentação de dados)
        R1 <= data_in; // Mover dado de entrada para R1
        end

        3'b001: begin // ADD (Soma)
        R_TEMP1 <= R1 + R2; // Armazenar o resultado em R_TEMP1
        R1 <= R_TEMP1; // Mover o resultado para R1
        end

        3'b010: begin // SUB (Subtração)
        R_TEMP1 <= R1 - R2; // Armazenar o resultado em R_TEMP1
        R1 <= R_TEMP1; // Mover o resultado para R1
        end

        3'b011: begin // MUL (Multiplicação)
        R_TEMP1 <= R1 * R2; // Armazenar o resultado em R_TEMP1
        R1 <= R_TEMP1; // Mover o resultado para R1
        end

        3'b100: begin // DIV (Divisão)
        R_TEMP1 <= R1 / R2; // Armazenar o resultado em R_TEMP1
        R2 <= R1 % R2; // Armazenar o resto em R2
        R1 <= R_TEMP1; // Mover o resultado para R1
        end

        default: ;
        endcase
    end

endmodule

TESTE
module testbench;
    reg clk;
    reg reset;
    reg [7:0] data_in;
    reg [2:0] opcode;
    wire [7:0] data_out;
    wire [7:0] R1, R2, R_TEMP1, R_TEMP2, flags;

    // Instanciando o processador
    processor uut (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .data_in(data_in),
        .opcode(opcode),
        .data_out(data_out),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .R_TEMP1(R_TEMP1),
        .R_TEMP2(R_TEMP2),
        .flags(flags)
    );

    // Gerando o clock
    always begin
        #5 clk = ~clk; // Frequência de 100 MHz (período de 10ns)
    end

    initial begin
        // Inicialização
        clk = 0;
        reset = 0;
        data_in = 8'b00000000;
        opcode = 3'b000; // MOV
        #10 reset = 1; // Reset
        #10 reset = 0;

        // Testando operação de MOV
        $display("Testando MOV");
        data_in = 8'b10101010; // Coloca um valor em R1
        #10 opcode = 3'b000; // MOV para R1
        #10;

        // Testando operação de ADD
        $display("Testando ADD");
        data_in = 8'b00000001; // Adicionando 1
        #10 opcode = 3'b001; // ADD
        #10;

        // Testando operação de SUB
        $display("Testando SUB");
        data_in = 8'b00000001; // Subtraindo 1
        #10 opcode = 3'b010; // SUB
        #10;

        // Testando operação de Multiplicação
        $display("Testando MUL");
        data_in = 8'b00000010; // Multiplicando por 2
        #10 opcode = 3'b011; // Multiplicação
        #10;

        // Testando operação de Divisão
        $display("Testando DIV");
        data_in = 8'b00000010; // Divisão por 2
        #10 opcode = 3'b100; // Divisão
        #10;

        // Finalizando a simulação
        $display("Simulação terminada");
        $finish;
    end
endmodule

REGISTRADOR DE ARGUMENTO DE FUNÇÕES E VALORES DE RETORNO
module processor (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire [7:0] data_in,
    input wire [2:0] opcode,
    output reg [7:0] R1, R2, R_ARG, R_RET, flags
);
    // Registradores internos
    reg [7:0] temp_reg;

    // Flags (ZF - Zero Flag, SF - Sign Flag, OF - Overflow Flag)
    reg ZF, SF, OF;

    // Operações
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
        R1 <= 8'b0;
        R2 <= 8'b0;
        R_ARG <= 8'b0;
        R_RET <= 8'b0;
        flags <= 8'b0;
        ZF <= 0;
        SF <= 0;
        OF <= 0;
        end else begin
        case (opcode)
        3'b000: // MOV
        R1 <= data_in; // Move data to R1
        3'b001: // ADD
        {OF, R1} <= R1 + data_in; // Add to R1
        3'b010: // SUB
        {OF, R1} <= R1 - data_in; // Subtract from R1
        3'b011: // FUNC_CALL (Simulando Chamada de Função)
        R_ARG <= data_in; // Armazenar argumento na função
        3'b100: // FUNC_RETURN (Simulando Retorno de Função)
        R_RET <= R1; // Retorna o valor de R1 como valor da função
        default: begin
        R1 <= R1;
        end
        endcase
        // Flags de comparação (para exemplo de código)
        if (R1 == 8'b0) begin
        ZF <= 1;
        end else begin
        ZF <= 0;
        end
        if (R1[7] == 1) begin
        SF <= 1;
        end else begin
        SF <= 0;
        end
        end
    end
endmodule

TESTE
module testbench;
    reg clk;
    reg reset;
    reg [7:0] data_in;
    reg [2:0] opcode;
    wire [7:0] R1, R2, R_ARG, R_RET, flags;

    // Instanciando o processador
    processor uut (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .data_in(data_in),
        .opcode(opcode),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .R_ARG(R_ARG),
        .R_RET(R_RET),
        .flags(flags)
    );

    // Gerando o clock
    always begin
        #5 clk = ~clk; // Frequência de 100 MHz (período de 10ns)
    end

    initial begin
        // Inicialização
        clk = 0;
        reset = 0;
        data_in = 8'b00000000;
        opcode = 3'b000; // MOV
        #10 reset = 1; // Reset
        #10 reset = 0;

        // Testando operação de MOV
        $display("Testando MOV");
        data_in = 8'b10101010; // Coloca um valor em R1
        #10 opcode = 3'b000; // MOV para R1
        #10;

        // Testando operação de FUNC_CALL
        $display("Testando FUNC_CALL");
        data_in = 8'b00000001; // Argumento para a função
        #10 opcode = 3'b011; // FUNC_CALL
        #10;

        // Testando operação de FUNC_RETURN
        $display("Testando FUNC_RETURN");
        #10 opcode = 3'b100; // FUNC_RETURN
        #10;

        // Exibindo resultados
        $display("R1 = %b, R_ARG = %b, R_RET = %b, Flags = %b", R1, R_ARG, R_RET, flags);

        // Finalizando a simulação
        $finish;
    end
endmodule

CACHE
module CacheMemory (
    input logic clk,
    input logic reset,
    input logic read,
    input logic write,
    input logic [7:0] address,
    input logic [7:0] write_data,
    output logic [7:0] read_data,
    output logic hit
);
    parameter CACHE_SIZE = 4;

    // Cada linha da cache
    logic valid [CACHE_SIZE];
    logic [5:0] tag [CACHE_SIZE];
    logic [7:0] data [CACHE_SIZE];

    logic [1:0] index;
    logic [5:0] addr_tag;

    assign index = address[1:0]; // Usa os 2 LSBs como índice
    assign addr_tag = address[7:2]; // Usa os 6 MSBs como tag

    always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset) begin
        for (int i = 0; i < CACHE_SIZE; i++) begin
        valid[i] <= 0;
        tag[i] <= 6'b0;
        data[i] <= 8'b0;
        end
        end else begin
        if (read) begin
        // Verifica hit
        if (valid[index] && tag[index] == addr_tag) begin
        read_data <= data[index];
        hit <= 1;
        end else begin
        read_data <= 8'b0;
        hit <= 0;
        end
        end

        if (write) begin
        // Atualiza linha da cache
        valid[index] <= 1;
        tag[index] <= addr_tag;
        data[index] <= write_data;
        end
        end
    end
endmodule

TESTE
module CacheMemory_tb;
    logic clk;
    logic reset;
    logic read;
    logic write;
    logic [7:0] address;
    logic [7:0] write_data;
    logic [7:0] read_data;
    logic hit;

    CacheMemory cache_inst (
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .read(read),
        .write(write),
        .address(address),
        .write_data(write_data),
        .read_data(read_data),
        .hit(hit)
    );

    always #5 clk = ~clk;

    initial begin
        $display("=== Testando Cache ===");
        clk = 0;
        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;

        // Testa escrita
        write = 1; read = 0; address = 8'b00000000; write_data = 8'b10101010;
        #10;

        // Testa leitura com hit
        write = 0; read = 1; address = 8'b00000000;
        #10;
        $display("Leitura com hit: read_data = %b, hit = %b", read_data, hit);

        // Testa leitura com miss
        address = 8'b00000100;
        #10;
        $display("Leitura com miss: read_data = %b, hit = %b", read_data, hit);

        $finish;
    end
endmodule

O começo é você pegar um código .asm e transformar

TESTE
module AssemblyCompiler_tb;

    reg [7:0] instruction; // Instrução (8 bits)
    reg [7:0] data_in1, data_in2, jump_address; // Dados de entrada e endereço de salto
    wire [7:0] R1, R2, flags, PC; // Registradores de saída (R1, R2, Flags e PC)

    // Instância do módulo AssemblyCompiler
    AssemblyCompiler uut (
        .instruction(instruction),
        .data_in1(data_in1),
        .data_in2(data_in2),
        .jump_address(jump_address),
        .R1(R1),
        .R2(R2),
        .flags(flags),
        .PC(PC)
    );

    initial begin
        // Teste 1 - CMP (R1 == R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd15; // R1 = 15
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        jump_address = 8'd50; // Endereço de salto
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Igual: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000001 (ZF = 1), PC não muda

        // Teste 2 - BEQ (Branch if Equal) - Salto se ZF = 1
        instruction = 8'b00001000; // Instrução BEQ
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("BEQ: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000001, PC = 50 (salta)

        // Teste 3 - CMP (R1 < R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd10; // R1 = 10
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        jump_address = 8'd100; // Endereço de salto
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Menor: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000100 (SF = 1), PC não muda

        // Teste 4 - BLT (Branch if Less Than) - Salto se SF = 1
        instruction = 8'b00100000; // Instrução BLT
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("BLT: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000100, PC = 100 (salta)

        // Teste 5 - CMP (R1 > R2)
        instruction = 8'b00000100; // Instrução CMP
        data_in1 = 8'd20; // R1 = 20
        data_in2 = 8'd15; // R2 = 15
        jump_address = 8'd150; // Endereço de salto
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("CMP Maior: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000000 (SF = 0), PC não muda

        // Teste 6 - BGT (Branch if Greater Than) - Salto se SF = 0 e ZF = 0
        instruction = 8'b01000000; // Instrução BGT
        #1; // Avança 1 ciclo
        $display("BGT: Flags = %b, PC = %d", flags, PC); // Esperado: Flags = 00000000, PC = 150 (salta)

        // Finaliza a simulação após todos os testes
        $finish;
    end
endmodule

OPERAÇÕES LÓGICAS

TESTAR